Общество с ограниченной ответственностью

Линк-Продукт

141402 Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д.21, офис 509А

тел./факс +7 495 961-3229 ИНН 7714210454  КПП 771401001

# Программа обследования

технического состояния - насосных станций

- Осмотр технологической и строительной части на соответствие с проектом.

  - Обследование фундамента и фундаментной плиты (рама).

  - Наличие и состояние приборов КИП и запорной арматуры.

  - Устройство подводящего трубопровода и приёмного колодца.

  - Конструкция приёмного (обратного) клапана, при его наличии.

  - Составление фактической принципиальной схемы водоотлива и технологических схем обвязки насосной станции.

- Обследование технического состояния насосного оборудования:

  - Составляется перечень насосного оборудования

  - Проводится обследование состояния каждой единицы оборудования посредством внешнего осмотра, проведения вибродиагностики, частичной разборки.

  - Замеры рабочих параметров (частота вращения, температура подшипников, утечки через сальниковые уплотнения, установленный разбег ротора, объём выхода жидкости после узла разгрузки, уровень вибрации на подшипниковых узлах).

  - Замеры напорной  характеристики;

  - Проверка центровки валов эл.двигателя с насосом на угловую и параллельную несоосность.

  - Разработка рекомендуемого варианта инструкции по эксплуатации для машиниста насосной станции. (с приложением варианта журнала контроля работы насоса).

3.	По итогам обследования составляется Отчет, который включает в себя:

- Фактическую технологическую схему насосной станции;

- Оценку состояния фундаментов;

- Оценку состояния центровки каждой позиции;

- Отчет по вибродиагностике по каждой позиции;

- Сводная таблица технического состояния оборудования;

- Рекомендуемый перечень мероприятий по увеличению моторесурса насосной станции.

4.	Средства измерений, которые используются специалистами ООО «Линк-Продукт» проходят своевременную тарировку и поверку:

- Расходомер ультразвуковой накладной «Взлет ПР»;

- Оптический тахометр TESTO 465;

- Радиационный термометр «RAYNGER» МТ4;

- Центровщик лазерный «LASER SHAFT 100» (Швейцария);

- Виброанализатор «КОРСАР++»;

- Шумомер VEB RFT M типа 0017 (Германия);

- Барометр-анероид М-67;

- Манометр тип ДМ93

Генеральный директор					Г.М. Мусостов